Załącznik nr 1a

ZAKRES I

- Przewody światłowodowe SM LC-LC (1m) x 15 sztuk

- Przewody światłowodowe SM LC-LC (1,5m) x 15 sztuk

- Przewody światłowodowe SM LC-LC (3m) x 15 sztuk

- Przewody światłowodowe SM LC-LC (5m) x 15 sztuk

- Przejściówka z portu Thunderbolt na port Gigabit Ethernet x 1 sztuka

- Przejściówka z Mini DisplayPort na VGA x 1 sztuka

- Organizer kabli, poziomy 1U do szaf rack 19", czarny X 70 sztuk

- SFP-10G-LR SM 10G SFP+ LC CISCO x 5 sztuk

- Mysz bezprzewodowa x 15 sztuk

- Laptop x 2 sztuki

| Procesor | Intel Core 17-4712MQ (2.3 GHz, 3.3 GHz Turbo, 6 MB Cache) lub równoważny |
| --- | --- |
| nominalna rozdzielczość LCD | Min.1920 x 1080 pikseli |
| przekątna ekranu LCD | 15.6 cali |
| typ ekranu | z powłoką antyrefleksyjną |
| Wielkość pamięci RAM | Min. 16GB DDR3 |
| Pojemność dysku twardego | Min. 500 GB |
| Karta graficzna | NVIDIA GeForce GT 740M 2GB lub równoważna |
| Wyjście karty graficznej | D-Sub, HDMI |
| Karta dźwiękowa | Intel HD Graphics 4600 lub równoważna |
| Komunikacja | WiFi IEEE 802.11g/g/n, LAN 1Gbps, Bluetooth |
| Interfejs | stacja dokująca (Docking Station), USB 3.0 x 2, USB x 1 |
| Napęd optyczny | DCD +/- RW DL |
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy 6-komorowy |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 8 PRO |
| Wymiary | Szerokość max. 377 mm Głębokośc max 250 mm Wysokość max 26.6 mm |
| Waga | Max 2.44kg |
| Akcesoria | Zasilacz, bateria |

- Drukarka x1

| Szybkość druku | Jednostronne przy rozdzielczości 600x600 w czerni do 15 str/min w kolorze do 12 str/min – A4 |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | Min 600x600 (do 1200 w trybie IQ) |
| Szybkość procesora | 384 MHZ |
| Pamięć | Min 128 MB |
| Maksymalny cykl obciążenia | Do 30000 stron miesięccznie |
| Podajnik | Standardowo podajnik na 150 arkuszy + podajnik na 10 arkuszy |
| Klienckie systemy operacyjne | Windows: 8, 7, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, XP, Server 2003 oraz Server 2012 MacOS: 10.4.11 lub nowszy |
| Materiały eksploatacyjne | Standardowa wydajność : czarny min 700 stron, kolor min 700 stron Wysoka wydajnośc: czarny min 2000 stron, kolor min 1400 stron |
| Protokoły zabezpieczeń | WPA- TKIP lub AES, WEP – szyfrowanie 64-128 Bit |
| Interfejs użytkownika | 2-wierszowy wyświetlacz LCD 5-kierunkowy przycisk Dioda LED zasilania Niebieska dioda sieci Wi-Fi z przyciskiem WPS |

- Switch x1

| Architektura sieci LAN | GigabitEthernet |
| --- | --- |
| Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | 48 szt. |
| Liczba gniazd GBIC | 2 szt. |
| Porty komunikacji | USB |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | CLI - Command Line Interface |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131) |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131) |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | FTP - protokół transmisji plików |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | HTTP - Hypertext Transfer Protocol |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | ICMP - Internet Control Message Protocol (RFC792) |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | IP Multicast / IGMP v1, v2, v3/ IGMP Proxy |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | IPv4 - Internet Protocol v4 (RFC 791) Upgradeable to v6 (RFC 1883) |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | RMON - Remote Monitoring |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | RMON II - Remote Monitoring ver. 2 |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | SNMP - Simple Network Management Protocol |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | SSH - Secure Shell |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | Telnet |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | TFTP - Trivial File Transfer Protocol |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | ACL bazujący na adresach MAC |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | IEEE 802.1x - Network Login |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IGMP - Internet Group Management Protocol |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IP multicast |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IP QoS |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IPv4 |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IPv6 |
| Obsługiwane protokoły i standardy | Jumbo frame support |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IGMP - Internet Group Management Protocol |
| Obsługiwane protokoły i standardy | Load Balancing |
| Obsługiwane protokoły i standardy | RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników |
| Obsługiwane protokoły i standardy | SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 |
| Obsługiwane protokoły i standardy | DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8000 |
| Algorytm przełączania | Store-and-Forward |
| Prędkość magistrali wew. | 88 Gb/s |
| Przepustowość | 101.2 mpps |
| Bufor pamięci | 128 MB |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Możliwość łączenia w stos | Tak |
| Maksymalna liczba urządzeń w stosie | 4 |
| Typ obudowy | rack 19" |
| Maksymalny pobór mocy | 55 Wat |
| Wyposażenie standardowe | Kabel zasilający |
| Dodatkowe informacje | Stakowanie urządzeń "FlexStack" |
| Dodatkowe informacje | QoS |
| Dodatkowe informacje | 2 x10 Gigabit Ethernet SFP+ uplink ports |
| Dodatkowe informacje | Enhanced Limited Lifetime Warranty |
| Dodatkowe informacje | Oprogramowanie - LAN Base image |
| Dodatkowe informacje | Optional Cisco FlexStack stacking support |
| Szerokość | 44.5 cm |
| Szerokość | 19 cali |
| Wysokość | 4.5 cm |
| Wysokość | 1 U |
| Głębokość | 29.9 cm |
| Masa netto | 4.3 kg |

- Obudowa do mediakonwerterów x2

- Instalacja do 16 konwerterów światłowodowych

- Uproszczony proces instalacji i konserwacji

- Instalacja konwerterów i zasilaczy w trakcie pracy systemu (hot-swap)

- Funkcja redundantnego zasilania (opcja)

- Wsparcie dla wszystkich konwerterów serii FMU i FGMS

- Małe, kompaktowe wymiary, wysokość 2U

- Pobór mocy:   <85Wat

- Materiał obudowy :    Aluminium + stal

- Czas MTBF 50 000 godzin

- Chłodzenie aktywne

- Plug & Play

- Kompatybilna z konwerterami firmy Fibrian

- Tablet x1

| Pojemność | 16GB |
| --- | --- |
| Wymiary | Wysokość maks. 240mm Szerokość maks. 169,5 mm Głębokość maks. 6,1mm Masa maks. 437g |
| Wyświetlacz | Retina, 9,7cala z podświetlaniem LED, rozdzielczość min 2048x1536 pikseli przy 264ppi |
| Procesor | A8X z architekturą 64-bitową |
| Kamera | iSight 8MP |
| TouchID | Czytnik linii papilarnych w przycisku Początek |
| Sieci Komórkowe i bezprzewodowe | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), dwa kanały (2,4 GHzi 5 GHz) Bluetooth |
| Zasilanie i bateria | Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności 27,3 Wh, do 10 godzin przeglądania internetu poprzez sieć wi-fi, oglądania wideo lub słuchania muzyki, ładowanie poprzez zasilacz lub kabel USB podłączony do komputera |

- Tablet x1

| Wyświetlacz | Technologia sAMOLED, głębia kolorów 16M, Rozdzielczość min 1560x1600 (WQXGA), 10.5” |
| --- | --- |
| Procesor | Taktowanie min. 1.9GHz, min 8 rdzeni |
| Pamięć | RAM min 3 GB, ROM min 16GB, zewnętrzna pamięć- MicroSD do 128GB |
| Aparat | Rozdzielczość CMOS min 8Mpix, rozdzielczość przedniego aparatu min 2,1 Mpix, Lampa błyskowa, auto focus |
| Czujniki | Akcelerometr, Czytnik linii papilarnych, Czujnik żyroskopowy, Czujnik geometryczny, Czujnik pola magnetycznego, Czujnik RGB |
| Wymiary | Wysokość maks. 247,3mm Szerokość maks 177,3 mm Głębokość maks 6.6 mm Waga 465g |
| Bateria | Czas pracy wi-fi do 9 godz., cas pracy słuchania muzyki do 139 godz., czas pracy odtwarzania wideo do 12 godz. Pojemność baterii min 7900mAh |