Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia Z- 17/IV/2015/PNT

DOSTAWA I MONTAŻ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WEWNĘTRZNYCH ELEMENTÓW
PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO EURO-CENTRUM

SPECYFIKACJA

| LP. | NAZWA | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System identyfikacji wizualnej Obiekt nr 1 (totem) | Totem zewnętrzny 3D o wymiarach 2,5 m x 5 m. Konstrukcja stalowa posadowiona na stopach żelbetowych. Profil kasetonowy aluminiowy z licem dibondowym napinanym. Blacha stalowa, gięta, malowana proszkowo. Podświetlenie nazwy od środka, oświetlenie LED o mocy do 500 W. Wykonanie zgodnie z „Projektem budowlano-architektonicznym obiektów zewnętrznego systemu identyfikacji wizualnej Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach przy ul. Ligockiej 103”. Doprowadzenie kabli elektrycznych (wg projektu elektrycznego) do źródeł zasilania oraz przywrócenie do stanu pierwotnego elementów zagospodarowania terenu. Treść na totemie: logotyp Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum (litery frezowane, podświetlane) wraz ze stosownym oznakowaniem unijnym, naniesionym w sposób trwały, zawierające poszczególne elementy: Pasek logotypów unijnych w wersji chromatycznej (kolorowej) - tj. od lewej strony poziomy logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności”, po prawej poziomy logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak na obrazku poniżej: Hasło programowe określone dla POIG tj. „DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!” Wizualizacja poglądowa: Wyciąg z projektu architektoniczno-budowlanego: | 2 szt. |
|  | Zewnętrzny pylon informacyjny z oznaczeniem numeru budynku | Zewnętrzny, dwustronny, pylon informacyjny osadzony przy wejściu głównym do budynków nr 10 i nr 11. Konstrukcja stalowa pokryta blachą, usztywnienie, cięcie, gięcie, oklejenie + grafika, spawanie, malowanie proszkowo, nawiercenie konstrukcji nitowanie, posadowienie w gruncie z betonowaniem. Wymiary: szer. 210 cm x wys. 350 cm x gr. 8 cm Pylon wraz ze stosownym oznakowaniem unijnym, zawierającym poszczególne elementy: Pasek logotypów unijnych w wersji chromatycznej (kolorowej) - tj. od lewej strony poziomy logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności”, po prawej poziomy logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak na obrazku poniżej: Hasło programowe określone dla POIG tj. „DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!” Wizualizacja poglądowa: | 2 szt. |
|  | System identyfikacji wizualnej Obiekt nr 2 (billboard) | Billboard dwustronny o wymiarach 6 m x 3 m, umieszczony na słupie na wysokości 4 m. Obiekt wykonany w konstrukcji stalowej, posadowionej na stopie żelbetowej. Podświetlenie LED od dołu na wysięgnikach, po 3 wysięgniki z każdej strony. Moc: do 600 W/stronę. Oznaczenie unijne naniesione na nogę billboardu (grafika malowana proszkowo). Wykonanie zgodnie z wizualizacją i załączonym projektem budowlanym. Billboard wraz ze stosownym oznakowaniem unijnym, zawierającym poszczególne elementy: Pasek logotypów unijnych w wersji chromatycznej (kolorowej) - tj. od lewej strony poziomy logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności”, w środku poziomy logotyp Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, po prawej poziomy logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak na obrazku poniżej: Hasło programowe określone dla POIG tj. „DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!” Wizualizacja poglądowa: | 2 szt. |
|  | Wydruk reklamy na Obiekt nr 2 (billboard) | Wydruk oraz montaż reklamy o wymiarach 6 m x 3 m dostosowanej do dwustronnego billboardu umieszczonej na dwóch obiektach wskazanych powyżej (pkt. 3). Projekt reklamy w wersji TIFF przygotowany do wydruku posiada Zamawiający. Wizualizacja poglądowa: | 4 szt. |
|  | Zewnętrzna projektowa, tablica pamiątkowa | Produkcja i montaż tablic pamiątkowych dla budynku nr 8, 10 i 11, zamontowanych trwale na fasadach budynków o wymiarach 70 cm x 50 cm. Tablice wykonane z materiału trwałego (np. dibond) umożliwiającego ich długoletni okres eksploatacji. Tło tablicy: zalecane białe, czcionka typu Arial CE w kolorze czarnym. Litery i cyfry o wysokości co najmniej 4 cm. Technologia wykonania tablic i metoda nanoszenia informacji dowolne, np. metod nadruku solwentowego, sitodruku, z plotera tnącego lub inne, które pozwalają na trwałą ekspozycję informacji. Tablica ma zawierać: Logo UE z podpisem „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”. Logo POIG Informację o współfinansowaniu projektu: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Nazwę projektu, jego łączny budżet i wysokość dofinansowania ze środków UE. Okres realizacji projektu. Hasło promocyjne przeznaczone dla PO IG: „Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość!” Szczegółowe dane do tablicy dotyczące projektu Zamawiający przekaże wraz z podpisaniem umowy. Wizualizacja poglądowa: | 3 szt. |
|  | Zewnętrzna tablica informacyjna „Uwaga Tracker” | Tablica informacyjna w formacie A3 (42 cm x 29,7 cm) wersja pozioma, dibond szczotkowany, litery ploterowane. Noga na wysokości 1,5 m, lakierowana proszkowo na kolor srebrny, aluminiowa, zabetonowana, 40 mm x 100 mm - forma eliptyczna. Montaż: tablicę wkopać, zalać fundamentem. Treść na tablicy: „Uwaga! Tracker to urządzenie ruchome. Podąża za pozornym ruchem słońca i pozyskuje energię słoneczną do produkcji prądu” wraz ze stosownym oznakowaniem unijnym, zawierającym poszczególne elementy: Pasek logotypów unijnych w wersji chromatycznej (kolorowej) - tj. od lewej strony poziomy logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności”, po prawej poziomy logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak na obrazku poniżej: b) Hasło programowe określone dla POIG tj. „DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!” c) Informacja o współfinansowaniu: „Zakup urządzeń współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” Wizualizacja poglądowa: | 3 szt. |
|  | Zewnętrzna tablica informacyjna „Agregaty prądotwórcze” | Tablica informacyjna w formacie A3 (42 cm x 29,7 cm) wersja pozioma, dibond szczotkowany, litery ploterowane. Noga na wysokości 1,5 m, lakierowana proszkowo na kolor srebrny, aluminiowa, zabetonowana, 40 mm x 100 mm - forma eliptyczna. Treść na tablicy: „Agregaty prądotwórcze. Na wypadek awarii sieci energetycznej zapewnią niezakłóconą pracę biur, centrum obliczeniowego i bezpieczeństwo danych w data center.” wraz ze stosownym oznakowaniem unijnym, zawierającym poszczególne elementy: Pasek logotypów unijnych w wersji chromatycznej (kolorowej) - tj. od lewej strony poziomy logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności”, po prawej poziomy logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak na obrazku poniżej: b) Hasło programowe określone dla POIG tj. „DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!” c) Informacja o współfinansowaniu: „Zakup urządzeń współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” Wizualizacja poglądowa: | 1 szt. |
|  | Zewnętrzna tablica informacyjna „Sondy geotermalne” | Tablica informacyjna w formacie A3 (42 cm x 29,7 cm) wersja pozioma, dibond szczotkowany, litery ploterowane. Noga na wysokości 1,5 m, lakierowana proszkowo na kolor srebrny, aluminiowa, zabetonowana, 40 mm x 100 mm - forma eliptyczna. Treść na tablicy: „Sondy geotermalne. Uczestniczą w produkcji ciepła i chłodu dla budynku. Znajdują się ok. 50 m pod ziemią, czerpiąc energię z jej wnętrza” wraz ze stosownym oznakowaniem unijnym, zawierającym poszczególne elementy: Pasek logotypów unijnych w wersji chromatycznej (kolorowej) - tj. od lewej strony poziomy logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności”, po prawej poziomy logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak na obrazku poniżej: b) Hasło programowe określone dla POIG tj. „DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!” c) Informacja o współfinansowaniu: „Zakup urządzeń współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” Wizualizacja poglądowa: | 1 szt. |
|  | Tablica kierunkowa, wolnostojąca „Sala Konferencja” | Podstawa z blachy aluminium, noga z profilu aluminium, malowanie proszkowe, tablica z dibondu w ramce aluminiowej w formacie A3 (42 cm x 29,7 cm), dibond szczotkowany + litery ploterowane, wersja pozioma. Noga na wysokości 1,50 m, lakierowana proszkowo na kolor srebrny, 40 mm x 100 mm - forma eliptyczna. Treść na tablicy: „SALA KONFERENCYJNA” oraz strzałka lewo/prawostronna + oznaczenie unijne: Pasek logotypów unijnych w wersji achromatycznej (odcienie szarości), tj. od lewej strony poziomy logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności” , po prawej poziomy logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak na obrazku poniżej: b) Hasło programowe określone dla POIG tj. „DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!” c) Informacja o współfinansowaniu: „Zakup wyposażenia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. Wizualizacja poglądowa: | 2 szt. |
|  | Tabliczka informacyjna + wydruk na folii | Tabliczka o wymiarach 21 cm x 15 cm, wersja pozioma. Podwójna plexi 5 mm + wydruk na folii pomiędzy + dystanse/śruby nierdzewne. Wydruk na folii (folia do drukarek laserowych przeźroczysta z nadrukiem lub wyklejką) z poszczególnymi nazwami oraz oznaczeniem unijnym. Każda tabliczka posiada nadrukowane na przeźroczystej folii logotypy unijne w wersji achromatycznej – bez białego tła: Pasek logotypów unijnych w wersji achromatycznej (odcienie szarości), tj. od lewej strony poziomy logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności”, po prawej poziomy logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak na obrazku poniżej: oraz poszczególne treści według poniższego wykazu w tabeli. Ponadto Zamawiający informuje, że tabliczki przeznaczone dla poszczególnych działów uzupełnione zostaną o imię i nazwisko pracowników, a ostateczne dane do tabliczek zostaną przekazane wraz z podpisaniem umowy. L.p. Wydruk na folii Ilość sztuk 1. Miejsce Spotkań 1 szt. 2. Sala Multimedialna 2 szt. 3. Sala Cateringowa 1 szt. 4. Sala Konferencyjna 2 szt. 5. Data Center 1 szt. 6. Pomieszczenie Techniczne 16 szt. 7. Pomieszczenie Operatorskie 1 szt. 8. Magazyn 1 szt. 9. Biuro 1 szt. 10. Korytarz Techniczny 2 szt. 11. Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 1 szt. 12. Biuro Zarządu 1 szt. 13. Archiwum 1 szt. 14. Ochrona 1 szt. 15. Laboratoria 1 szt. 16. Komora IT 2 szt. 17. Strefa Dostaw 1 szt. 18. Przepompownia 1 szt. 19. Windy 1 szt. 20. Aneks kuchenny 7 szt. 21. Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych 1 szt. 22. Laboratorium Właściwości Cieplnych Budynków 1 szt. 23. Laboratorium Procesów w Budownictwie Energooszczędnym 1 szt. 24. Dział Public Relations 1 szt. 25. Dział IT 1 szt. 26. Wiceprezes ds. Informatyki i Innowacji 1 szt. 27. Centrum Innowacji i Kompetencji 2 szt. 28. Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji 1 szt. 29. Dział Księgowości 1 szt. 30. Dział Kadr 1 szt. 31. Dział Instrumentów Finansowych i Analiz 1 szt. 32. Koordynator ds. naukowych i środowiskowych 1 szt. SUMA: 58 szt. Wizualizacja poglądowa: | 58 szt. |
|  | Oznaczenie pięter na klatkach schodowych | Oznaczenie pięter tabliczkami: podwójna plexi 5 mm + wydruk na folii pomiędzy + dystanse nierdzewne. Na oznaczenie składają się tabliczki (w ilości i formatach podanych poniżej w szczegółach) + wydruki na folii (w ilości i formatach podanych poniżej w szczegółach) odpowiednio dla sześciu różnych miejsc/lokalizacji budynku. Na jedno oznaczenie przypada: a) tabliczka w formacie 100 cm x 25 cm + folia z nazwą piętra - (1 szt.) b) tabliczka formacie 48 cm x 8 cm (2 szt.) + folia ze strzałką kierunkową w lewo oraz w prawo w lub tabliczka w formacie 100 cm x 8 cm (1 szt.) + folia z jedną strzałką kierunkową (lewą lub prawą) c) tabliczki w formacie 48 cm x 25 cm (11 szt.) + folie z nazwami najemców (ilości sztuk folii zależne od pięter, podane poniżej). d) tabliczka w formacie 48 cm x 25 cm (1 szt.) + wydruk z informacją o współfinansowaniu projektu ze stosownym oznaczeniem unijnym: - Pasek logotypów unijnych w wersji achromatycznej (odcienie szarości), tj. od lewej strony poziomy logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności”, po prawej poziomy logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak na obrazku poniżej: - Hasło programowe określone dla POIG tj. „DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!” - Informacja o współfinansowaniu: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. Szczegóły i podział na poszczególne piętra: Oznaczenie pięter odbywa się odpowiednio z segmentu A (białe ściany) i segmentu C (zielone ściany) budynku pasywnego, co rozróżnione zostało na wizualizacjach. W sumie jest 6 szt. oznaczeń (Piętro ½ z segmentu A i C; Piętro 1 z segmentu A i C; Piętro 2 z segmentu A i C). Z piętra 1A i 2A oznaczenia kierują w dwie strony (strzałki prawo i lewo) natomiast z piętra ½A strzałka kieruje w jedną stronę (prawo), a z segmentu C (piętro ½C, 1C, 2C) strzałka kieruje w jedną stronę (lewo). Piętro ½ A Tabliczka z numerem pietra w formacie 100 cm x 25 cm (1 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii z nazwą piętra: „Piętro ½” (1 szt.) Tabliczka kierunkowa w formacie 100 cm x 8 cm (1 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii ze strzałką kierunkową w prawo (1 szt.) Tabliczka w formacie 48 cm x 25 cm (11 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii z nazwami najemców wymienionymi poniżej (11 szt.) Air Engineering Automatyka Przemysłowa SOL Biomass Poland El-Audyt EnTech Poland Euro-Centrum SOLAR i-Energia Mikrobiogaz NetHelp Piotr Jarocki Pracownia Architektoniczna Euro-Centrum ProTrainUp Tabliczka w formacie 48 cm x 25 cm (1 szt.) + wydruk z informacją o współfinansowaniu i stosownym oznakowaniem unijnym (1 szt.) Piętro ½ C Tabliczka w formacie 100 cm x 25 cm (1 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii z nazwą piętra: „Piętro ½” (1 szt.) Tabliczka w formacie 100 cm x 8 cm (1 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii ze strzałką kierunkową w lewo (1 szt.) Tabliczka w formacie 48 cm x 25 cm (11 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii z nazwami najemców wymienionymi poniżej (2 szt.) Proximus Hyperview Tabliczka w formacie 48 cm x 25 cm (1 szt.) + wydruk z informacją o współfinansowaniu i stosownym oznakowaniem unijnym (1 szt.) Piętro 1A Tabliczka w formacie 100 cm x 25 cm (1 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii z nazwą piętra: „Piętro 1” (1 szt.) Tabliczka w formacie 48 cm x 8 cm (2 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii ze strzałkami kierunkowymi: strzałka w lewo (1 szt.) i strzałka w prawo (1 szt.) Tabliczka w formacie 48 cm x 25 cm (11 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii z nazwami najemców wymienionymi poniżej (3 szt.) INVEST-TECH Netizens Digital Innovation House Renovis d) Tabliczka w formacie 48 cm x 25 cm (1 szt.) + wydruk z informacją o współfinansowaniu i stosownym oznakowaniem unijnym (1 szt.) Piętro 1C Tabliczka w formacie 100 cm x 25 cm (1 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii z nazwą piętra: „Piętro 1” (1 szt.) Tabliczka w formacie 100 cm x 8 cm (1 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii ze strzałką kierunkową w lewo (1 szt.) Tabliczka w formacie 48 cm x 25 cm (11 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii z nazwami najemców wymienionymi poniżej (1 szt.) 1) Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum d) Tabliczka w formacie 48 cm x 25 cm (1 szt.) + wydruk z informacją o współfinansowaniu i stosownym oznakowaniem unijnym (1 szt.) Piętro 2A Tabliczka w formacie 100 cm x 25 cm (1 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii z nazwą piętra: „Piętro 2” (1 szt.) Tabliczka w formacie 48 cm x 8 cm (2 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii ze strzałkami kierunkowymi: strzałka w lewo (1 szt.) i strzałka w prawo (1 szt.), Tabliczka w formacie 48 cm x 25 cm (11 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii z nazwami najemców wymienionymi poniżej (5 szt.) 3S At Group Dimension Data Polska Flakt Bovent Fly High IT Jakub Budzisz d) Tabliczka w formacie 48 cm x 25 cm (1 szt.) + wydruk z informacją o współfinansowaniu i stosownym oznakowaniem unijnym (1 szt.) Piętro 2C Tabliczka w formacie 100 cm x 25 cm (1 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii z nazwą piętra: „Piętro 2” (1 szt.) Tabliczka w formacie 100 cm x 8 cm (1 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii ze strzałką kierunkową w lewo (1 szt.) Tabliczka w formacie 48 cm x 25 cm (11 szt.) + wydruk na przeźroczystej folii z nazwami najemców wymienionymi poniżej (2 szt.) SGT SSH d) Tabliczka w formacie 48 cm x 25 cm (1 szt.) + wydruk z informacją o współfinansowaniu i stosownym oznakowaniem unijnym (1 szt.) SUMA WSZYSTKICH TABLICZEK I WYDRUKÓW NA FOLII DLA WSZYSTKICH 6 OZNACZEŃ: Tabliczka 48 cm x 25 cm 72 szt. Folia 48 cm x 25 cm 30 szt. Tabliczka 100 cm x 25 cm 6 szt. Folia 100 cm x 25 cm 6 szt. Tabliczka 48 cm x 8 cm 4 szt. Folia 48 cm x 8 cm 4 szt. Tabliczka 100 cm x 8 cm 4 szt. Folia 100 cm x 8 cm 4 szt. Wizualizacja poglądowa: Widok z segmentu A Widok z segmentu C: | 6 szt. |
|  | Naklejki w toaletach i kuchniach | Naklejka w formacie 23 cm x 4,5 cm z oznaczeniem unijnym do naklejenia w toaletach i kuchniach na powierzchnie śliskie (kafle) + oznaczenie unijne. Naklejka zawiera następujące oznaczenie unijne: Pasek logotypów unijnych w wersji chromatycznej (kolorowej) - tj. od lewej strony poziomy logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności”, w środku poziomy logotyp Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, po prawej poziomy logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak na obrazku poniżej: b) Hasło programowe określone dla POIG tj. „DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!” c) Informacja o współfinansowaniu: „Zakup wyposażenia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” Wizualizacja poglądowa: | 31 szt. |
|  | Stojak na foldery reklamowe | Stojak ze składanym systemem do prezentacji prospektów z ilością 6 półek/kieszeni na materiały formatu A4. Wykonany z aluminium i pleksi, o lekkiej konstrukcji, z możliwością łatwego i szybkiego montażu i demontażu. Waga do 8 kg (+/- 10%). Posiadający w komplecie walizkę transportową lub torbę. Wraz ze stosownym oznaczeniem unijnym, zawierającym poszczególne elementy: Pasek logotypów unijnych w wersji achromatycznej (odcienie szarości), tj. od lewej strony poziomy logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności”, po prawej poziomy logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak na obrazku poniżej: Hasło programowe określone dla POIG tj. „DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!” Wizualizacja poglądowa: | 3 szt. |

# Text boxes

ca. 350 cm

ca. 210 cm

ca.30 cm

ca.50,5 cm

ś

Ń